## Slide 1: Решение уравнения Стокса в области со сложной геометрией границ

## Slide 2: Проницаемость горных пород
Абсолютная проницаемость – проницаемость породы при однофазном течении, т.е. когда через поровое пространство течет только одна жидкость
Абсолютная проницаемость вычисляется с помощью закона Дарси
q - поток жидкости
k – проницаемость
A – площадь поперечного сечения
dP – перепад давления
mu - вязкость жидкости
L – длина образца.

## Slide 3: Модуль: цифровые изображения горных пород

## Slide 4: Сегментированное цифровые изображение горной породы
Результаты микротомографического исследования образца горной породы –набор изображений в градациях серого представляющий собой картину поглощения рентгеновского излучения внутри
Сегментация процедура перехода в пространстве образца от поглощения рентгеновского излучения к пространственному распределению компонентов, входящих в состав образца
Бинарная сегментация – разделение пикселей/вокселей на две фазы, принадлежащие порам и твердому веществу

## Slide 5: Двумерный случай
Для двумерного цифрового изображения с двух сторон необходимо добавить слой вокселей породы соответствующих стенкам лабораторной камеры

## Slide 6: Формат файла изображения
Изображение хранится в бинарном файле.
Первые 8 байт представляют собой беззнаковый целый тип – размер изображения N1 по первому измерению
Вторые 8 байт - размер изображения N2 по второму направлению
Третьи 8 байт – вещественное число – разрешение изображения
Далее следует N1*N2 пикселей изображения. Один пиксель занимает 1 байт. Пиксель со значением 0 соответствует поре, 255 – породе.
Для трехмерного случая – аналогично (добавляется еще 8 байт для размера третьего измерения)

## Slide 7: Функциональность
Считать 2D изображение из файла
Записать 2D изображение в файл
Добавить стенки изображению
Вырезать из 2D изображения квадратную подобласть
Вырезать слайс из 3D изображения
Поворот изображения 2D
Библиотека стандартных изображений:
  Обтекание цилиндра
  Извилистый канал
Удаление замкнутых пор из изображения

## Slide 8: Оценивание
Максимальная оценка за модуль 10 баллов
  4 балла. Отчет о проделанной работе
    3 балла. Структура модуля
    1 балл. Тестирование
  3 балла. Демонстрация работы на занятии
  3 балла. Корректное удаление замкнутых пор

## Slide 9: Модуль: решение ленточной СЛАУ

## Slide 10: Симметричная положительно определенная матрица
Самый простой способ получить такую матрицу для тестов: взять невырожденную матрицу и на ее основе сконструировать матрицу

## Slide 11: Методы решения СЛАУ с симметричной положительно определенной матрицей
Прямые методы:
  Разложение Холесского . Решение исходной системы сводится к решению двух систем с треугольной матрицей. С.П. Шарый, Курс ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ, страница 440.
Итерационные методы:
  Метод сопряженных градиентов. С.П. Шарый, Курс ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ, страница 539.

## Slide 12: Функциональность
Считывание плотной матрицы
Считывание пятидиагональной матрицы или CSR матрицы
Считывание правой части
Вывод вектора-решения
Адекватная обработка ситуации, когда итерационный метод не сходится или в прямом методе не удалось факторизовать матрицу

## Slide 13: Оценивание
Максимальная оценка за модуль 10 баллов
  3 балла. Плотные матрицы
    2 балла. Отчет
      1 балл. Структура модуля
      1 балл. Тестирование
    1 балл. Демонстрация работы. Относительная точность решения 1e-8
  6 баллов. CSR или ленточные матрицы
    4 балла. Отчет
      2 балла. Структура модуля
      2 балла. Тестирование
    2 балла. Демонстрация работы. Относительная точность решения 1e-8
  1 балл. Метод сопряженных градиентов реализован только один раз, то есть один и тот же код работает как с плотными матрицами, так и разреженными. Для прямого метода 1 балл начисляется за реализацию для ленточных/разреженных матрицах

## Slide 14: Модуль: решение уравнения Стокса

## Slide 15: Уравнение Стокса
u - вектор скорости
p – давление
µ - динамическая вязкость жидкости

## Slide 16: Метод Узавы
Обозначим индексами d дискретные аналоги операторов Лапласа, дивергенции и градиента ().
Метод Узавы заключается в поочередном обновлении компонент вектора скорости и значений давления:
На каждом шаге необходимо решать конечно-разностный аналог уравнения Пуассона. При этом матрица не меняется, меняется только правая часть.

## Slide 17: Конечно-разностная схема на сдвинутых сетках Marker and cell
Зеленым обозначены стенки
Красным – место задания граничных условий
Давление “живет” в центрах ячеек (точка)
Горизонтальная компонента вектора скорости – на вертикальных гранях (горизонтальные черточки)
Вертикальная компонента вектора скорости – на горизонтальных гранях (вертикальные черточки)

## Slide 18: Конечно-разностная схема на сдвинутых сетках Marker and cell
Компоненты градиента давления и лапласиан компонент вектора скорости “живут” там же где и компоненты вектора скорости
Дивергенция скорости “живет” в центрах ячеек.
В центре красных ячеек давление известно (условие Дирихле).
В центре красных ячеек ставится условие Неймана на горизонтальную компоненту вектора скорости
Вертикальная компонента вектора скорости на гранях красных ячеек считается равной нулю

## Slide 19: Конечно-разностная схема на сдвинутых сетках Marker and cell
На границе раздела пор и породы на компоненты вектора скорости ставятся условия непротекания и прилипания:
  Нормальная компонента вектора скорости равная нулю
  Касательная компонента вектора скорости равна нулю
На границе раздела пор и породы на давление ставится условие Неймана
Внутри породы давление и скорости считаются неопределенными

## Slide 20: Конечно-разностная схема на сдвинутых сетках Marker and cell
На границе раздела пор и породы на компоненты вектора скорости ставятся условия непротекания и прилипания:
  Нормальная компонента вектора скорости равная нулю
  Касательная компонента вектора скорости равна нулю
На границе раздела пор и породы на давление ставится условие Неймана
Внутри породы давление и скорости считаются неопределенными

## Slide 21: Аппроксимация градиента давления
Если одно из необходимых значений давления попадает внутрь стенки, то это означает, что мы считаем градиент на границе, где задано условие Неймана , то есть компонента градиента равна нулю.

## Slide 22: Аппроксимация дивергенции вектора скорости
Дивергенция скорости рассчитывается в центре ячеек, поэтому все необходимые значения компонент вектора скорости всегда определены

## Slide 23: Аппроксимация лапласиана вектора скорости
+
+

## Slide 24: Аппроксимация лапласиана вектора скорости
Если одна из компонент вектора скорости попадает на границу раздела пор и породы?
  Срабатывает условие прилипания или непротекания – подставляем вместо нее ноль.
Если одна из компонент вектора скорости попадает внутрь породы?
  Тогда пользуемся условием прилипания в точке, отмеченной синим ромбом. Усредненная скорость в данной точке должна быть равная нулю

## Slide 25: Аппроксимация лапласиана вектора скорости
Если компоненты вектора скорости находятся на границе, где задано давление?
  Тогда пользуемся условием Неймана в точке, отмеченной синим ромбом

## Slide 26: Сборка матрицы для определения скоростей
С использованием конечно-разностной аппроксимации оператора Лапласа и градиента нужно собрать матрицу и правую часть для определения скоростей.
Данная матрица должна быть симметричной и положительно определенной.
Для этого необходимо:
  Домножить матрицу и правую часть на -1.
  Либо исключить из системы, те компоненты вектора скорости, значения которых неопределены или известны.
  Либо добавить для них в матрицу фиктивные блоки размера 1x1 вида:

## Slide 27: Функциональность
Считать 2D изображение из файла
Считать значение вязкости и перепада давления
Вывести в файл распределение давления и скоростей потока
Вывести в файл рассчитанное значение абсолютной проницаемости

## Slide 28: Оценивание
Максимальная оценка за модуль 20 баллов
  15 баллов. Отчет
    3 балла. Структура кода
    7 баллов. Показать “адекватное” распределение скоростей и давления
    5 баллов. Течение Пуазейля
      1 балл. Проведение сравнения
      По одному баллу за каждый 0 после запятой в относительной погрешности решения (l2 норма)
  5 баллов. Демонстрация работы